Speed Controller Programming Instructions

For Advance programmable (Heli version)

H70A/H100A Parameters:

| ESC for Helicoptor | Cons -Current | Max Current | BEC | Input | TIMING | PWM | Governor mode | Cut-off Voltage | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H70A | 70A | 80A | 5V 5A UBEC | 6-18NimH ~2-6 LiPo | Programmable – 1/7/15/30 | Programmable – 8/16K | Programmable | Nimh: 60% of staring vol; Lipo: 2.8V per cell | 75g |
| H100A | 100A | 125A | 5V 5A UBEC | 6-18NimH ~2-6 LiPo | Programmable – 1/7/15/30 | Programmable – 8/16K | programmable |  | 120g |
| Other features: *Soft star * Governor mode programmable (4 options: Disable, 2-4 poles, 6-10 poles, 12-14 poles motor) * ESC slow down at 3V per cell lipo and Cut –off voltage at 2.8V per cell |

·Phrases 1 Enter programming Mode

    - . 1. Подключите мотор и приемник к контроллеру. Не подключайте батарею еще.

    - 2. Включите передатчик и переместите ручку газа на полную положение дросселя (полный вверх). Обратите внимание: Большинство передатчиков Futaba дросселя канала обратной по умолчанию.

    - Подключите аккумулятор, то контроллер будет инициализировать с музыкальный тон

·Phrases 2 Programming

Через 3 секунды, контроллер начнет звуковой последовательности тонов - музыкальный тон следует один или более звуковых сигнала. Каждая последовательность представляет собой параметр, который можно запрограммировать и повторяется 3 раза. параметры:

На латинице

| ♪— | Music Tone + 1 Beep | Options 1. Cell Type and No. of Cells |
| --- | --- | --- |
| ♪— — | Music Tone + 2 Beeps | Options 2. Throttle Setting |
| ♪— — — | Music Tone + 3 Beeps | Options 3. Throttle type |
| ♪— — — — | Music Tone + 4 Beeps | Options 4. Direction and Cutoff Type |
| ♪— — — — — | Music Tone + 5 Beeps | Option 5. Timing Mode |
| ♪— — — — — － | Music Tone + 6 Beeps | Option 6. PWM setting |

Шаг 1. Запуск, введите Sub-optins. Когда вы услышите последовательность для параметра вы хотите, чтобы программы, переместите ручку газа в центральное положение вводить дополнительные опции.

Тогда контроллер начнет звуковой сигнал азбуки Морзе последовательность коротких и длинных звуковых сигналов, представляющих возможные варианты вы можете выбрать для выбранного параметра. См. таблицу 2, чтобы получить список всех программируемых вариантов. Каждый вариант последовательность повторяется 3 раза.

Шаг 2. Выбрать и сохранить, выберите опцию, переместите ручку газа обратно в полной последнюю позицию., когда вы слышите последовательность вариант вы хотите выбрать. Контроллер будет сохранить выбранный вариант, и звук длинный гудок в качестве подтверждения. Затем он возвращается к началу программирования последовательности (фразы 2).

Шаг 3. Полное программирование и сохранить настройки. Установка всех параметров, которые необходимо изменить. После завершения перемещения ручки газа до самого низкого (вниз) положении. Контроллер будет сохранять все параметры и повторно инициализировать в нормальном рабочем режиме, так что вы можете начать свой мотор.

The table below summarizes the various programming options for each parameter:

| Option 1 (2S-6S)-ESC Cell Type and Number of Cells ♪— | H70A/H100A (2-6s Lipo) |
| --- | --- |
| • — 1 Short + 1 Long | NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell Cutoff Voltage |
| • — — 1 Short + 2 Long | 6S Li-Po (22.2V) –16.8V Cutoff Voltage |
| • — — — 1 Short + 3 Long | 5S Li-Po (18.5V) – 14V Cutoff Voltage |
| • — — — — 1 Short + 4 Long | 4S Li-Po (14.8V) – 11.2V Cutoff Voltage |
| • — — — — —1 Short + 5 Long | 3S Li-Po (11.1V) – 8.4V Cutoff Voltage |
| • — — — — — — 1 Short + 6 Long | 2S Li-Po (7.4V) – 5.6V Cutoff Voltage |

| Option 2. Throttle Setting ♪— — |  |
| --- | --- |
| •• — 2 Short + 1 Long | Auto Throttle Range * |
| •• — — 2 Short + 2 Long | 1.1ms to 1.8ms |
| •• — — — 2 Short + 3 Long | Hard Acc* |
| •• — — — — 2 Short + 4 Long | Soft Acc |

| Option 3. Throttle Type ♪— — — |  |
| --- | --- |
| ••• — 3 Short + 1 Long | Normal （Disable Governor Mode）* |
| ••• — — 3 Short + 2 Long | Governor Mode with 2-4 poles motors |
| ••• — — — 3 Short + 3 Long | Governor Mode with 6-10 poles motors |
| ••• — — — — 3 Short + 4 Long | Governor Mode with 12-14 poles motors |

| Option 4. Direction and Cutoff Type ♪— — — — |  |
| --- | --- |
| •••• — 4 Short + 1 Long | Clockwise Rotation *Вращение по часовой стрелке * |
| •••• — — 4 Short + 2 Long | Counterclockwise Rotation Вращение влево |
| •••• — — — 4 Short + 3 Long | Soft Cutoff Мягкий Катофф |
| •••• — — — — 4 Short + 4 Long | Hard Cutoff * Жесткий Катофф |

| Option 5. Timing Mode Setting ♪— — — — — | тайминг |
| --- | --- |
| ••••• — 5 Short + 1 Long | 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors * |
| ••••• — — 5 Short + 2 Long | 7º - For 6-8 Pole Motors |
| ••••• — — — 5 Short + 3 Long | 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors |
| ••••• — — — — 5 Short + 4 Long | 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors |

| Option 6. Pulse Width Modulation(PWM) Setting ♪— — — — — — | частота |
| --- | --- |
| •••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz | – For low RPM and low pole count motors * |
| •••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz | – For most out runner motors |

* is Default Setting	Для низких оборотах и низкой полюсных двигателей кол

Для большинства двигателей из бегуна